## Slide 1: LINKY MONITOR
UKÁZKOVÝ PROJEKT
Výkon balicích linek a automatický report
Python
SQLite
HTML report
jen standardní knihovna
Matyáš Amler · Student Worker – IT & Digital Solutions · LEGO® továrna Kladno
OEE podle linek za týden
PP-01
88 %
PP-02
88 %
PP-03
80 %
PP-04
88 %
PP-05
87 %
PP-06
87 %
PP-07
85 %
PP-08
89 %
3 problémy nalezené automaticky
Notes: Dobrý den, chci vám ukázat projekt Linky monitor, který jsem udělal jako ukázku k přihlášce. Je to malý nástroj v Pythonu, který z dat o výrobě sám pozná, kde balicí linky ztrácejí výkon, a připraví z toho přehledný report. Inspiroval jsem se příklady přímo z vašeho inzerátu: sledování výkonu linek a automatizace reportů, které se dnes dělají ručně.

## Slide 2: Data přibývají každou hodinu
Každá balicí linka každou hodinu zapisuje, kolik minut jela, kolik vyrobila, kolik bylo vadných a proč stála.
1 344
hodinových záznamů
za jediný týden
1 283
zastávek linek
každá s důvodem a délkou
8 × 7 × 3
linek × dní × směn
třísměnný provoz
Ruční procházení tabulek
Z takového množství řádků se to podstatné hledá hodiny.
Drobné problémy zapadnou
Krátké zastávky nebo zmetky na jedné směně se mezi stovkami řádků snadno přehlédnou.
Inspirace z inzerátu: aplikace na sledování výkonu linek a automatizace reportů, které se dnes dělají ručně.
Notes: Na každé balicí lince vznikají každou hodinu data: kolik minut jela, kolik sáčků vyrobila, kolik bylo vadných a proč se zastavila. Jen v mé simulaci je to za týden 1 344 hodinových záznamů a 1 283 zastávek. Když se to prochází ručně v tabulkách, trvá to hodiny a drobné opakované problémy se snadno přehlédnou. To byl problém, který jsem chtěl vyřešit.

## Slide 3: Jak to funguje
Dva skripty v Pythonu: jeden data připraví, druhý je vyhodnotí a uloží report.
1
Simulace dat
generuj_data.py
8 linek, 7 dní, 3 směny se třemi schovanými problémy
2
CSV soubory
vyroba.csv
prostoje.csv
výroba po hodinách a jednotlivé zastávky
3
Analýza
analyza.py
SQLite a SQL dotazy, výpočet OEE a čtyři pravidla
4
Report
report.html
seznam problémů, graf a tabulky
Celé spuštění
$ python3 generuj_data.py
$ python3 analyza.py
Nic se neinstaluje
jen standardní knihovna Pythonu (csv, sqlite3, statistics)
Notes: Projekt má dva skripty. První, generuj_data.py, vytvoří ukázková data do dvou CSV souborů. Druhý, analyza.py, je nahraje do databáze SQLite, spočítá ukazatele pomocí SQL dotazů, najde problémy a uloží HTML report. Celé to běží jen na standardní knihovně Pythonu, takže se nic nemusí instalovat – stačí spustit dva příkazy.

## Slide 4: Tři schválně skryté problémy
Skutečná výrobní data nemám, a tak je skript generuj_data.py nasimuluje.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
PP-01
PP-02
PP-03
PP-04
PP-05
PP-06
PP-07
PP-08
Jeden čtvereček = jedna směna jedné linky, zelená podle OEE
PP-03 · Chyba váhy
váha se zasekává několikrát za hodinu
PP-06 · Noční směna
v noci víc vadných sáčků
PP-07 · Porucha podavače
jedna porucha, 5 hodin v kuse
Úkol pro analýzu: najít všechny tři problémy sama, bez nápovědy.
Notes: Skutečná výrobní data nemám, tak jsem si je nasimuloval: 8 linek, 7 dní, 3 směny. Každý čtvereček je jedna směna jedné linky. Do dat jsem schválně schoval tři problémy: na PP-03 se často zasekává váha, PP-06 dělá v noci víc zmetků a PP-07 jednou stála pět hodin kvůli poruše podavače. Cílem bylo ověřit, že je analýza najde sama, bez nápovědy.

## Slide 5: OEE: jedno číslo na linku
Celková efektivita zařízení (Overall Equipment Effectiveness), příklad linky PP-01 za celý týden.
DOSTUPNOST
96 %
jak dlouho linka opravdu jela z plánovaného času
běží / plánováno
×
VÝKON
92 %
kolik vyrobila oproti cíli 40 sáčků za minutu
vyrobeno / (běží × 40)
×
KVALITA
99,4 %
jaký podíl sáčků byl v pořádku
dobré / vyrobeno
=
OEE
88 %
linka PP-01
Všech 8 linek:
PP-01
88 %
PP-02
88 %
PP-03
80 %
PP-04
88 %
PP-05
87 %
PP-06
87 %
PP-07
85 %
PP-08
89 %
Notes: Hlavní ukazatel je OEE, celková efektivita zařízení. Skládá se ze tří částí: dostupnost říká, jak dlouho linka opravdu jela z plánovaného času, výkon, kolik vyrobila oproti cílové rychlosti 40 sáčků za minutu, a kvalita, jaký podíl sáčků byl v pořádku. Když se vynásobí, vznikne jedno číslo – třeba PP-01 má 88 %. Díky tomu jde linky férově porovnat mezi sebou.

## Slide 6: Čtyři pravidla
Nad spočítanými daty analýza projde čtyři pravidla a každý nález popíše srozumitelnou větou.
1
OEE výrazně pod průměrem
Najde linky, které zaostávají, a řekne, která ze tří složek je nejvíc brzdí.
o 5+ procentních bodů pod průměrem
2
Opakované krátké zastávky
Stejný důvod zastávky víc než 3× častěji než na ostatních linkách.
průměrně do 3 minut
3
Směna s víc zmetky
Podíl vadných sáčků víc než 2× vyšší než na ostatních směnách.
ranní · odpolední · noční
4
Velké poruchy
Jeden typ prostoje dal za den aspoň 2 hodiny stání.
průměrně 10+ minut na zastávku
Notes: Nad daty pak běží čtyři pravidla. První hledá linky s OEE výrazně pod průměrem a řekne, která složka je brzdí. Druhé hledá opakované krátké zastávky – ty jsou zrádné, protože je nikdo nehlásí, ale dohromady stojí hodiny. Třetí porovnává zmetky mezi směnami a čtvrté zachytí velké poruchy. Hranice jsou nastavené tak, aby report neupozorňoval na běžný šum.

## Slide 7: Výsledek: 3 ze 3 problémů
Chart: OEE podle linek za týden
| PP-08 | PP-07 | PP-06 | PP-05 | PP-04 | PP-03 | PP-02 | PP-01
OEE (%) | 88.5 | 85.1 | 86.6 | 87.2 | 87.7 | 80.4 | 88.2 | 88.1
Analýza našla všechny tři problémy
614×
PP-03 · Chyba váhy
zaseknutá váha za týden
jinde jen kolem 21×, vždy na 1,5 min
5,7 %
PP-06 · noční směna
vadných sáčků v noci
ostatní směny jen 0,6 %
5,0 h
PP-07 · 17. 10.
porucha podavače
jedna dlouhá zastávka linky
Notes: A výsledek: analýza našla všechny tři vložené problémy. PP-03 má OEE jen 80 % proti průměru 86 % a důvodem je váha, která se za týden zasekla 614krát, pokaždé jen asi na minutu a půl. Noční směna na PP-06 má 5,7 % vadných sáčků, ostatní směny 0,6 %. A PP-07 stála 17. října pět hodin kvůli poruše podavače.

## Slide 8: Automatický report
linky-monitor/report.html
„Na co se podívat“
nalezené problémy srozumitelnými větami
Graf OEE
problémové linky jsou červeně
Tabulky s podrobnostmi
dostupnost, výkon, kvalita, prostoje
Prohlížeč nebo e-mail
report je jeden HTML soubor
Notes: Všechno se automaticky uloží do HTML reportu. Nahoře je seznam „Na co se podívat“ – problémy napsané normálními větami, aby jim rozuměl i mistr nebo manažer, který nechce číst tabulky. Pod tím je graf OEE, kde jsou problémové linky červeně, a tabulky s detaily. Report je jeden soubor, takže jde otevřít v prohlížeči nebo poslat e-mailem.

## Slide 9: Se skutečnými daty
Vyměnila by se jediná funkce, zbytek zůstane stejný.
Výrobní systém
data přímo z linek (MES, databáze)
nacti_data()
jediná funkce, která se vymění
Analýza
OEE a čtyři pravidla
report.html
na co se podívat
Export do Power BI
data jde dál filtrovat, sdílet a stavět nad nimi přehledy
Upozornění do Teams
když OEE linky během směny spadne pod limit
Týden po týdnu
je vidět, jestli opatření na lince opravdu pomohla
Notes: Se skutečnými daty by se vyměnila jen jedna funkce, nacti_data(), která by místo CSV četla data třeba přímo z výrobního systému nebo z databáze. Zbytek zůstane stejný. Dál bych rád přidal export do Power BI, upozornění do Teams, když OEE během směny spadne pod limit, a porovnání týden po týdnu, aby bylo vidět, jestli opatření pomohla.

## Slide 10: Nápad pro PrePack
Hlídat váhu sáčků dřív, než linka začne vyrábět zmetky.
Chart: Ilustrační data: hmotnost sáčku během směny
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
Průměrná hmotnost sáčku (g) | 52.04 | 51.91 | 51.99 | 52.03 | 51.94 | 52 | 52.12 | 52 | 51.86 | 51.99 | 52.09 | 51.99 | 52.09 | 52.28 | 52.28 | 52.3 | 52.57 | 52.76 | 52.71 | 52.76 | 52.98 | 53.04 | 53.09 | 53.33 | 53.47
Varovná mez | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6
Horní mez tolerance | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Upozornění by přišlo kolem 80. minuty – mez tolerance by se překročila až kolem 100. minuty. Data jsou jen ukázka principu.
Sledovat trend
klouzavý průměr hmotnosti a četnost chyb váhy během směny
Varovat včas
při překročení varovné meze upozornit mistra linky
Zasáhnout dřív
seřídit váhu nebo podavač, než vzniknou zmetky
Notes: A jeden vlastní nápad pro PrePack. Chyby váhy se v mých datech projevovaly jako spousta krátkých zastávek. Napadlo mě hlídat trend hmotnosti sáčků během směny a varovat dřív, než se překročí tolerance. Tady na ilustračních datech by upozornění přišlo kolem 80. minuty, zatímco zmetky by začaly až kolem stovky. Je to zatím jen nápad – rád bych si ověřil, jak vážení na lince funguje doopravdy.

## Slide 11: DÍKY ZA POZORNOST
Rád odpovím na otázky.
github.com/MatyasAmler/linky-monitor
matyasamler.cz
amler.prace@gmail.com
Matyáš Amler
Notes: Děkuji za pozornost. Celý kód je na GitHubu, rád ho ukážu přímo nebo odpovím na otázky.